## Slide 1: Life/Health of Lithium Ion Batteries
Πίττης Γεώργιος 10586
Τσαρναδέλης Αθανάσιος Γρηγόριος 10388 Αξιοπιστία Συστημάτων 2024

## Slide 2: Πίνακας Περιεχομένων 1. 2. 3. 4. 5.
Εισαγωγή στις μπαταρίες λιθίου
Δομή, λειτουργία και εφαρμογές
Ιστορική αναδρομή
Εκτίμηση ζωής και υγείας
Ορισμός παραμέτρων εκτίμησης και μετρικών
Αιτίες Γήρανσης
Κάποιες Μέθοδοι πρόβλεψης ζωής και υγείας
Περιγραφή και σύγκριση μεθόδων

## Slide 3: Εισαγωγή στις μπαταρίες λιθίου 1
Δομή, λειτουργία και εφαρμογές

## Slide 4: Δομή μπαταριών λιθίου
Aποτελούνται από 5 βασικά μέρη:
Άνοδος: Αρνητικό ηλεκτρόδιο (-) της μπαταρίας.
Κάθοδος: Θετικό ηλεκτρόδιο (+) της μπαταρίας.
Διαχωριστής: Μόνο τα ιόντα λιθίου μπορούν να τον διαπεράσουν.
Ηλεκτρολύτης: Μεταφέρει ιόντα λιθίου από τη κάθοδο στην άνοδο και αντιστρόφως.
Συλλέκτες Ρεύματος: Συνδέουν τη μπαταρία με το εξωτερικό κύκλωμα.
Notes: Τα Battery Management Systems χρησιμοποιούν παραμέτρους για να εκτιμήσουν την κατάσταση των μπαταριών. Αυτά είναι:
SOC (State of charge): Προβλέπει (μου δείχνει) την υπολοιπόμενη ισχύ μπαταρίας
where Qrated is the nominal charge capacity of the battery and Qremain is the total remaining charge of the battery. When SOC = 0 means the battery is fully discharged, and when SOC = 1 means the battery is fully charged. Εκφράζεται συνήθως σε ποσοστό μεταξύ 0 και 1.

## Slide 5: Φόρτιση μπαταρίας
Εξ. κύκλωμα: Φορτιστής
Ιόντα Λιθίου(Li⁺): Από κάθοδο(+) σε άνοδο(-) μέσω ηλεκτρολύτη.
Ηλεκτρόνια(e⁻): Από κάθοδο(+) σε άνοδο(-) μέσω εξ.κυκλώματος.
Αποτέλεσμα: Αύξηση τάσης μπαταρίας.

## Slide 6: Αποφόρτιση μπαταρίας
Εξ. κύκλωμα: Κάποια συσκευή (π.χ. Ηλεκτρικό Όχημα)
Ιόντα Λιθίου(Li⁺): Από άνοδο(-) σε κάθοδο(+) μέσω ηλεκτρολύτη.
Ηλεκτρόνια(e⁻): Από άνοδο(-) σε κάθοδο(+) μέσω εξ.κυκλώματος.
Αποτέλεσμα: Η ροή των ηλεκτρονίων στο εξ. κύκλωμα τροφοδοτεί τη συσκευή με την ενέργεια της μπαταρίας.

## Slide 7: Εφαρμογές μπαταριών λιθίου
University of Illinois, 3D lithium-ion microbattery
Μπαταρία Smartphone
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λεωφορεία και άλλα οχήματα

## Slide 8: Εφαρμογές μπαταριών λιθίου
Ηλεκτρικό τρένο, με κύρια τροφοδοσία από μπαταρίες λιθίου
Battery energy storage system στην Καλιφόρνια
Μεγάλη διάρκεια ζωής Μεγάλη πυκνότητα ενέργειας

## Slide 9: Ιστορική αναδρομή 2

## Slide 10: Ιστορική Αναδρομή
1974
Akira Yoshino, κατασκεύασε την πρώτη πρακτική μπαταρία ιόντων λιθίου
Stanley Whittingham, μπαταρία λιθίου με TiS2 στην κάθοδο
1981
1983
John B. Goodenough, προτείνει την χρήση lithium cobalt oxide (LiCoO₂ ή LCO) αντί για TiS2
Sony, η πρώτη εμπορική μπαταρία Li-Ion
1990
Οι Goodenough, Whittingham, and Yoshino βραβεύονται με Nobel χημείας για την ανάπτυξη των μπαταριών ιόντων λιθίου.
2019
Notes: Η έρευνα πάνω στις μπαταρίες με βάση το λίθιο ξεκινάει την δεκαετία του 60.
1974: M. Stanley Whittingham,(τύπου λιθίου-μετάλου) μπαταρία λιθίου με διθειικό τιτάνιο TiS2 στην κάθοδο, ώστε να λειτουργεί χωρίς να βραχυκυκλώνει. Είναι η βάση των επαναφορτιζώμενων μπαταριών λιθίου. Είχε προβλήματα φωτιάς και έβγαζε τοξικό αέριο H2S όταν αντιδρούσε με νερό.
1981: John B. Goodenough,(τύπου λιθίου-μετάλου) προτείνει την χρήση lithium cobalt oxide (LiCoO₂ ή LCO) αντί για TiS2 για υλικό καθόδου. Μεγαλύτερη σταθερότητα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, παραμένει το πρόβλημα φωτιάς.
1983: Akira Yoshino,(τύπου ιόντων λιθίου) κατασκεύασε την πρώτη πρακτική μπαταρία ιόντων λιθίου με LiCoO₂ στην κάθοδο και polyacetylene (πολυακετυλενιο) στην άνοδο. Με δοκιμές έδειξε την αξιοπιστία του σε σχέση με τις μπαταρίες λιθίου μετάλλου.
1990: Η Sony κυκλοφορεί την πρώτη εμπορική μπαταρία ιόντων λιθίου, με γραφίτη στην άνοδο, LiCoO₂ στην κάθοδο, και υγρό ηλεκτρολύτη. Πωλούνται ως μέρος μιας βιντεοκάμερας.
2019: Οι Goodenough, Whittingham, and Yoshino βραβεύονται με το βραβείο Nobel χημείας για την ανάπτυξη των μπαταριών ιόντων λιθίου.

## Slide 11
Notes: Η έρευνα πάνω στις μπαταρίες με βάση το λίθιο ξεκινάει την δεκαετία του 60.
1974: M. Stanley Whittingham,(τύπου λιθίου-μετάλου) μπαταρία λιθίου με διθειικό τιτάνιο TiS2 στην κάθοδο, ώστε να λειτουργεί χωρίς να βραχυκυκλώνει. Είναι η βάση των επαναφορτιζώμενων μπαταριών λιθίου. Είχε προβλήματα φωτιάς και έβγαζε τοξικό αέριο H2S όταν αντιδρούσε με νερό.
1981: John B. Goodenough,(τύπου λιθίου-μετάλου) προτείνει την χρήση lithium cobalt oxide (LiCoO₂ ή LCO) αντί για TiS2 για υλικό καθόδου. Μεγαλύτερη σταθερότητα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, παραμένει το πρόβλημα φωτιάς.
1983: Akira Yoshino,(τύπου ιόντων λιθίου) κατασκεύασε την πρώτη πρακτική μπαταρία ιόντων λιθίου με LiCoO₂ στην κάθοδο και polyacetylene (πολυακετυλενιο) στην άνοδο. Με δοκιμές έδειξε την αξιοπιστία του σε σχέση με τις μπαταρίες λιθίου μετάλλου.
1990: Η Sony κυκλοφορεί την πρώτη εμπορική μπαταρία ιόντων λιθίου, με γραφίτη στην άνοδο, LiCoO₂ στην κάθοδο, και υγρό ηλεκτρολύτη. Πωλούνται ως μέρος μιας βιντεοκάμερας.
2019: Οι Goodenough, Whittingham, and Yoshino βραβεύονται με το βραβείο Nobel χημείας για την ανάπτυξη των μπαταριών ιόντων λιθίου.

## Slide 12: Εκτίμηση ζωής και υγείας 3
Ορισμός παραμέτρων εκτίμησης

## Slide 13: Ορισμός Παραμέτρων Υγείας - Ζωής
State of Charge (SOC)
State of Health (SOH)
End of Life (EOL)
Remaining Useful Life (RUL)
Qremain συνολική υπολοιπόμενη χωρητικότητα
Qrated ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας
Notes: Τα Battery Management Systems χρησιμοποιούν παραμέτρους για να εκτιμήσουν την κατάσταση των μπαταριών. Αυτά είναι:
SOC (State of charge): Προβλέπει (μου δείχνει) την υπολοιπόμενη ισχύ μπαταρίας
where Qrated is the nominal charge capacity of the battery and Qremain is the total remaining charge of the battery. When SOC = 0 means the battery is fully discharged, and when SOC = 1 means the battery is fully charged. Εκφράζεται συνήθως σε ποσοστό μεταξύ 0 και 1.

## Slide 14: Ορισμός Παραμέτρων Υγείας - Ζωής
State of Charge (SOC)
State of Health (SOH)
End of Life (EOL)
Remaining Useful Life (RUL)
Ct στιγμιαία χωρητικότητα της μπαταρίας
C0 αρχική ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας
Notes: SOH (State of health): Προβλέπει την υπολοιπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πχ υπολοιπόμενους κύκλους φόρτισης. Συγκρίνει δηλαδή την τωρινή κατάσταση της μπαταρίας με την αρχικής της. Αντικατοπτρίζει την υγεία μια μπαταρίας κατά την μακροπρόθεσμη χρήση.

## Slide 15: Ορισμός Παραμέτρων Υγείας - Ζωής
State of Charge (SOC)
State of Health (SOH)
End of Life (EOL)
Remaining Useful Life (RUL)
EOL
Τωρινή κατάσταση
RUL
Notes: EOL (End of Life): Σημείο που η μπαταρία καθίσταται ακατάλληλη προς χρήση. δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός του EOL, συνήθως είναι όταν η χωρητικότητα φτάσει στο 70% της αρχικής.
RUL (Remaining Useful Life): Προβλέπει τον υπολοιπόμενο χρόνο μέχρι η μπαταρία να φτάσει στο EOL. Μετριέται είτε με μήνες-χρόνια είτε σε κύκλους. Δύσκολο γιατί μια μπαταρία μπορεί να αποτύχει πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία, και αν οι κύκλοι δεν είναι ξεκάθαροι (από πλήρη σε άδεια, πχ EV) δεν μπορώ να μετρήσω ακριβώς ούτε τους κύκλους.

## Slide 16: Μετρικές για SOH και RUL (1/3)
Εσωτερική Σύνθετη Αντίσταση της Μπαταρίας
(Battery Internal Impedance)
Η RUL της μπαταρίας μειώνεται όσο αυξάνεται η εσωτερική της αντίσταση.
Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί όταν η εσωτερική της αντίσταση διπλασιαστεί.

## Slide 17: Μετρικές για SOH και RUL (2/3)
Χωρητικότητα Ισχύος
(Power Capacity)
Καθορίζει τη ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου που μπορεί να αποθηκευτεί μέσα στη μπαταρία.
Ισούται με την ολοκλήρωση του ρεύματος φόρτισης.
Cbat : χωρητικότητα ισχύος
i : το ρεύμα φόρτισης
t : χρόνος για πλήρη φόρτιση μπαταρίας​

## Slide 18: Μετρικές για SOH και RUL (3/3)
Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος
(Voc = Voltage Open Circuit)
Είναι η τάση της μπαταρίας όταν δεν τροφοδοτεί κάποιο φορτίο.

## Slide 19: Σημασία πρόγνωσης SOH και RUL
Βελτίωση
Ασφάλειας
Αξιοποίησης Ισχύος
Διάρκειας Ζωής
Αποφεύγω την κακή χρήση της μπαταρίας
Notes: Η ακριβής πρόγνωση του SOH και RUL βελτιώνει την ασφάλεια και την αξιοποίηση της ισχύος, ενώ αυξάνει και την διάρκεια ζωής τους. Αποφεύγεται η κακή χρήση της, που μπορεί να οδηγήσει σε δραματική μείωση της διάρκειας ζωής, ακόμα και σε ατύχημα. πχ. θερμική φυγή (thermal runaway, φωτιά)

## Slide 20: Αιτίες γήρανσης 4

## Slide 21: Αιτίες γήρανσης
Εσωτερικές
Χημική αντίδραση ανόδου
Χημική αντίδραση καθόδου
Δευτερεύοντες αντιδράσεις
Εξωτερικές
Θερμική καταπόνηση
  Χαμηλές θερμοκρασίες
  Υψηλές θερμοκρασίες
Ηλεκτρική καταπόνηση
  Υπερφόρτιση και υπεραποφόρτιση
  Υψηλά ρεύματα
Μηχανική καταπόνηση
  Πίεση
  Άλλη μηχανική φθορά
Notes: Εσωτερικές
  Χημική αντίδραση ανόδου
  Χημική αντίδραση καθόδου
  Δευτερεύοντες αντιδράσεις οδηγούν σε Loss of Lithium Inventory (LLI) and Loss of Active Material (LAM) και αυξημένη εσωτερική αντίσταση
Εξωτερικές
  Θερμική καταπόνηση.
    Χαμηλές θερμοκρασίες: It is possible to classify the effects of low temperatures on performance into three classes: 1) change in electrolyte viscosity 2) change in charge transfer resistance 3) impact on Li-plating (when metallic lithium forms around the anode during charging).
    Υψηλές θερμοκρασίες:
  Ηλεκτρική καταπόνηση
    Υπερ-φόρτιση και υπερ-αποφόρτιση (OVERCHARGING/OVER-DISCHARGING)
    Υψηλά ρεύματα
  Μηχανική καταπόνηση
    Πίεση (στο σώμα της μπαταρίας, οδηγεί σε φωτιά)
    Άλλη μηχανική φθορά ( πχ θρυματισμός υλικού από υπερβολική πίεση).

## Slide 22: FMEA για μπαταρία EV
Notes: SEVerity, OCCurence, DETection, RPN(Risk priority number)

## Slide 23: Κάποιες Μέθοδοι Πρόβλεψης υγείας και ζωής
5​

## Slide 24: Μέθοδοι Άμεσης Μέτρησης
Εκτιμούν τα SOC και SOH της μπαταρίας μετρώντας σε πραγματικό χρόνο τη τάση, το ρεύμα και τη θερμοκρασία της μπαταρίας.
Ampere integral method: Εκτιμά την υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας.

## Slide 25: Model-Based Estimation Methods
Δημιουργούν ένα μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει με ακρίβεια τη λειτουργία της μπαταρίας.
Γνωρίζουν τα φυσικά και χημικά φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα στη μπαταρία.

## Slide 26: Data-Driven Estimation Methods
Αντιμετωπίζουν την μπαταρία ως ένα “μαύρο” κουτί.
«Εκπαιδεύονται» μέσα από μεγάλα και ποιοτικά σύνολα δεδομένων που αφορούν τις παραμέτρους της μπαταρίας.
Γίνεται χρήση αλγορίθμων μηχανικής και βαθιάς μάθησης.

## Slide 27: Model-Based VS Data-Driven

## Slide 28: Βιβλιογραφία
Che, Yunhong, et al. “Health Prognostics for Lithium-Ion Batteries: Mechanisms, Methods, and Prospects.” Energy & Environmental Science, vol. 16, no. 2, 2023, pp. 338–371, pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2023/ee/d2ee03019e, https://doi.org/10.1039/D2EE03019E.
Elmahallawy, Mohamed, et al. “A Comprehensive Review of Lithium-Ion Batteries Modeling, and State of Health and Remaining Useful Lifetime Prediction.” IEEE Access, vol. 10, 2022, pp. 119040–119070, ieeexplore.ieee.org/document/9944663/, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3221137.
He, Dan, et al. “Research Advances on Thermal Runaway Mechanism of Lithium-Ion Batteries and Safety Improvement.” Sustainable Materials and Technologies, vol. 41, 17 June 2024, pp. e01017–e01017, https://doi.org/10.1016/j.susmat.2024.e01017.
Lyu, Guangzheng, et al. “An Interpretable State of Health Estimation Method for Lithium-Ion Batteries Based on Multi-Category and Multi-Stage Features.” Energy, vol. 283, 12 Sept. 2023, pp. 129067–129067, https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.129067.
Tao, Junjie, et al. “A Comprehensive Review of State-of-Charge and State-of-Health Estimation for Lithium-Ion Battery Energy Storage Systems.” Ionics, vol. 30, no. 10, 12 July 2024, pp. 5903–5927, https://doi.org/10.1007/s11581-024-05686-z.
Zuo, Hongyan, et al. “Intelligent Estimation on State of Health of Lithium-Ion Power Batteries Based on Failure Feature Extraction.” Energy, vol. 282, 1 Nov. 2023, pp. 128794–128794, https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128794.

## Slide 29: Ευχαριστούμε!
Ομάδα 4 Πίττης Γεώργιος 10586
Τσαρναδέλης Αθανάσιος Γρηγόριος 10388 Αξιοπιστία Συστημάτων 2024
Ερωτήσεις;